Geschwindigkeit berechnen

Strömungsgeschwindigkeit in einem Rohr

Durch eine Rohrleitung von 50 mm Innendurchmesser fließen pro Stunde 27 m³ einer Flüssigkeit.

Wie groß ist die Strömungsgeschwindigkeit v der Flüssigkeit in m/s?

Lösung

Gegeben: 	d = 50 mm = 0,05 m → r = 0,025 m

V = 27 m³

t = 1 h = 3600 s

Gesucht: 	v (in m/s)

Tipp: Weisen Sie die Schülerinnen und Schüler ggf. darauf hin, dass der gleiche Buchstabe s als Formelzeichen s für eine Strecke steht und als Einheit s für Sekunde. Ferner bedeutet der Buchstabe V = Volumen bzw. v = Geschwindigkeit.

Um die Geschwindigkeit v berechnen zu können, benötigt man die zurückgelegte Strecke s.  Diese entspricht der Höhe h in einem Zylinder mit einem Volumen von 27 m³ und einem Durchmesser von 0,05 m.

Volumen eines Zylinders: V = π * r² * h

27 m³ = π * (0,025 m)² * h

27 m³ = π * 0,000625 m² * h		|:0,000625 m²	|:π

h = s = 13750,99 m			(hier s = Strecke)

Geschwindigkeit v = s/t

v = 13750,99 m/3600 s = 3,82 m/s

Schlagworte zum Inhalt

Sekundarstufe I – Dreisatz – Geschwindigkeit – Volumen eines Zylinders